Поворотное устройство c Контроллером управления АПУ Радант-AZV версии 1.х

Руководство оператора (РО)

ООО ПКФ «Мегасервис» 2018г.

Подключение проводной линии.

Разъемы для подключения приводов (моторов), входного питания и линии связи распложены на задней панели Контроллера управления (далее КУ).

Схема подключения находится в Приложении 1 к РО КУ Радант.

Питание цифровой части и приводов общее. Напряжение согласно указанному в Техническом паспорте устройства.

АПУ – антенно-поворотное устройство. Элевация – угол места.

На кабелях от приводов АПУ размещены бирки. М - линия питания мотора, Д - линия датчика.

Направление вращения привода можно изменить, поменяв местами провода линии питания мотора.

Провода линии датчика могут быть подсоединены без учета полярности, так как в качестве датчика применятся замыкающий геркон.

Действия энкодера и кнопки.

В режиме управления

Левый энкодер (краткое нажатие) – вход в меню «память положений»

Левый энкодер (поворот) – ротация азимута

Левый энкодер (долгое удержание) – вход в основное меню

Правый энкодер (краткое нажатие) – Старт/Стоп ротации

Правый энкодер (поворот) – ротация элевации

Правый энкодер (долгое удержание) – сохранение позиции в ячейку памяти

Удержание энкодера с поворотом – более высокий шаг изменения параметра.

В меню

Левый энкодер (краткое нажатие) – выход из меню. Кнопка «Назад»

Левый энкодер (поворот) – перелистывание пунктов меню. Установка значений.

Левый энкодер (долгое удержание) – нет действия

Правый энкодер (краткое нажатие) – выбор пункта меню

Правый энкодер (поворот) – нет действия

Правый энкодер (долгое удержание) – сохранение установленного параметра в энергонезависимую память

Удержание энкодера с поворотом – более высокий шаг изменения параметра.

Первоначальная установка параметров КУ перед использованием.

Подайте питание на КУ.

Высветится надпись приветствия.

КУ перейдет в режим управления АПУ.

На лицевой панели КУ расположены два энкодера, с помощью которых осуществляется взаимодействие с КУ. Левый энкодер (в дальнейшем ЛЭ) и правый (в дальнейшем ПЭ).

Зайдите в меню КУ. Для этого нажмите ЛЭ и удерживайте до появления надписи «Настройки».

Навигация в меню осуществляется с помощью поворота ЛЭ. Выбор необходимого пункта меню кратким нажатием на ПЭ. Краткое нажатие на ЛЭ возвращает в предыдущее меню, либо к экрану управления. Длительное удержание ПЭ выполняет сохранение параметра в энергонезависимую память КУ.

Меню разделено на 16 пунктов:

- Точность

- Минимальный шаг азимута

- Максимальный шаг азимута

- Минимальный шаг элевации

- Максимальный шаг элевации

- Количество импульсов азимута

- Количество импульсов элевации

- Калибровка азимута

- Калибровка элевации

- Левая граница азимута

- Правая граница азимута

- Левая граница элевации

- Правая граница элевации

- Яркость дисплея

- Сброс настроек

- Выход

Пример пункта меню.

Установите желаемую точность отображения градусов (1 пункт меню).

Краткое нажатие ПЭ (выбор пункта меню).

Вы можете выбрать один из двух вариантов:

- Используя ЛЭ, установите Точность 1 градус, для отображения только целых чисел.

- Используя ЛЭ, установите Точность 0.1 градус, для отображения целых чисел с одним знаком после запятой.

Длительное удержание ПЭ (сохранение). Краткое нажатие ЛЭ (выход в главное меню).

Задайте минимальный шаг азимута. (2 пункт меню).

От минимального шага зависит точность наведения.

Вы можете выбрать один из следующих вариантов:

- шаг в 5 градусов,

- шаг в 1 градус,

- шаг в 0.5 градуса,

- минимальный шаг (определяется количеством приходящих импульсов на 1 оборот).

Информацию о количестве импульсов см. ниже.

Задайте максимальный шаг азимута. (3 пункт меню).

Максимальный шаг дает возможность быстро изменять переменную градусов одновременным удержанием и поворотом регулятора в необходимую сторону.

Вы можете выбрать один из следующих вариантов:

- шаг в 5 градусов,

- шаг в 10 градусов,

- шаг в 15  градусов,

- шаг в 20  градусов.

4 и 5 пункты меню предназначены для установки мин. и макс. шагов по элевации.

Их настройка осуществляется, так же, как и азимуте.

Проверьте количество принимаемых импульсов (6 и 7 пункты меню)

Убедитесь в совпадении, используя информацию, внесенную в Ваш технический паспорт устройства в день покупки.

Как правило, верное количество импульсов устанавливается инженером при продаже.

Откалибруйте поворотное устройство (8 и 9 пункты меню)

- наведите антенное поворотное устройство (далее АПУ) на точку, по которой вы осуществляете калибровку

Для примера это может быть магнитный север земли по азимуту и горизонт по элевации,

- установите реальное значение положения (для азимута в 8 пункте меню и для элевации в 9 пункте),

- сохраните настройки.

АПУ откалибровано.

При надежном креплении АПУ, а так же стационарной работе, повторная калибровка, как правило, не требуется.

Установите границы хода АПУ (10 и 11 пункты меню для левой и правой границы азимута, 12 и 13 для нижней и верхней границы элевации соответственно).

Внимание! Корректно заданные границы хода поворотного устройства предотвращают повреждение Вашей собственности, а так же накручивание и разрыв подведенных проводов.

- Последовательно установите значения для каждой из границ.

- Сохраняйте настройки по мере установки.

Диапазон значений для азимута от -32000 до +32000 градусов.

Диапазон значений для элевации -90 до +270 градусов.

При установке одинакового числа, как в левой, так и в правой границе азимута, программное ограничение поворота полностью снимается!

При установке такого диапазона как, например -90 левый и 360 правый, как только будет достигнута точка одной из данных границ, следующий заданный градус свыше (к примеру 355) приведет к отображению знака «R» в строке задания значений азимута. При этом АПУ начнет вращение через разрешенный диапазон, в данном случае в обратную сторону.

При установке одинакового числа, как в нижней, так и в верхней границе элевации, вращение в данной плоскости блокируется. В режиме управления АПУ, на строке установки значения элевации появится знак «ключ».

Выберите подходящий уровень подсветки (14 пункт меню).

Низкий уровень подсветки рекомендован для работы в помещении или в темное время суток, что снижает нагрузку на зрение.

Высокий уровень применяется при работе на открытом пространстве или при прямом солнечном воздействии на дисплей КУ.

Дополнительно

Сброс настроек (15 пункт меню)

- Следуйте указаниям на дисплее для возврата к заводским параметрам.

Выход (16 пункт меню)

- Возвращает к режиму управления АПУ. Идентично нажатию ЛЭ.

Работа с КУ

Левый энкодер выполняет функцию задания координат азимута, правый элевации.

Пуск/Остановка АПУ производится кратким нажатием на ПЭ. При этом загорается зеленый светодиод.

Примечание.

После завершения наведения, режим работы продолжает быть активен в течение 5 секунд. Об этом извещает светящийся зеленый светодиод.

Дополнительные возможности

Память для координат.

В КУ управления АПУ Радант имеется 32 ячейки для хранения пользовательских координат.

Для сохранения текущего положения АПУ:

- удерживайте ПЭ до появления надписи

- выберите ячейку памяти (обычно нулевая ячейка используется для парковки АПУ)

- удерживайте ПЭ для сохранения

Для вызова координат положения АПУ из сохраненных ячеек:

- кратковременно нажмите ЛЭ

- в появившемся меню выберите ячейку памяти (высветятся координаты хранящиеся в памяти)

- кратковременно нажмите ПЭ (Пуск/Стоп). АПУ начнет наведение на данные координаты.

Знаки необходимости движения в обратную сторону «R» и блокировки «Ключ» действуют идентично, как и в режиме управления.

В случае, как на фото выше, при нажатии ПЭ, АПУ произведет наведение исключительно по элевации. Движение азимута блокировано.

Watchdog timer (сторожевой таймер)

В КУ управления АПУ «Радант» применена аппаратно реализованная схема контроля за зависанием системы. Она представляет собой таймер, который периодически сбрасывается контролируемой системой. Если сброса не произошло в течение некоторого интервала времени, происходит принудительная перезагрузка системы.

Данная схема защитит АПУ от непредвиденного механического повреждения при зависании КУ в режиме работы.

Система контроля качества питания, исправности привода и датчика.

Во избежание сбоя и повреждения АПУ, а также находящихся рядом объектов разработана комплексная система извещения и прерывания работы АПУ.

При кратковременной потере напряжения, (к примеру, из-за слабого контакта в разъеме питания) КУ произведет самостоятельную перезагрузку, известив Оператора.

Текущая работа будет прервана.

При потере контакта с одним из приводов или датчиков АПУ, КУ управления известит Оператора.

Текущая работа будет прервана.

После устранения неисправности или обрыва кабеля, отключите и вновь подайте питание на КУ.

При возникновении одной из данных неисправностей, калибровка АПУ может быть нарушена.

КУ известит об этом при следующем включении.

Выполните калибровку АПУ.

Управление КУ с ПК

На задней панели КУ расположен последовательный порт стандарта RS232, позволяющий управлять КУ с помощью ПК.

Для соединения применяется стандартный удлинитель DB9F-DB9M.

Управление с ПК возможно лишь в том случае, когда КУ находится в режиме наведения. При нахождении в главном меню или памяти координат команды с ПК обработаны не будут.

Система команд совместима с протоколом GS-232 (Yaesu), обеспечивающая точность позиционирования в 1 градус. Скорость обмена равна 9600 бод.

Имеется возможность позиционирования с более высокой точностью. За подробностями обращайтесь, используя контактную информацию.

Для предоставления тестового совместимого ПО для платформы Windows, а так же документации по открытому протоколу обмена обращайтесь по адресу info@megaservis.ru с пометкой «Поддержка АПУ Радант».

Контактная информация.

Производитель - ООО ПКФ "МЕГАСЕРВИС"

Адрес: 125171 г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 8/2

Телефон: +7 (495) 902-76-92

Тел/факс: +7 (499) 150-3808

Заказ: sales@megaservis.ru, info@megaservis.ru

Технические консультации: ua3apa@mail.ru

Интернет витрина: povorotka.ru, megaservis.ru

Схема проезда:

Приложение 1 к РО КУ Радант

Схема подключения АПУ к КУ

(Вид сзади КУ)

| Линия питания/сигнала привода оси азимута (X1 колодка) № контакта Линия Назначение 1 X1-1 Мотор («М») 2 X1-2 Мотор («М») 3 X1-3 Датчик («Д») 4 X1-4 Датчик («Д») Линия питания/сигнала привода оси элевации (X2 колодка) № контакта Линия Назначение 1 X2-1 Мотор («М») 2 X2-2 Мотор («М») 3 X2-3 Датчик («Д») 4 X2-4 Датчик («Д») | Линия входного питания приводов и КУ (X3 колодка) № контакта Линия Назначение 1 X3-1 V+ 2 X3-2 V- 3 X3-3 Не используется 4 X3-4 Не используется Напряжение согласно требованиям, указанных в Техническом паспорте. Переполюсовка не допускается ! | Линия связи (X4 DB9-F) № контакта Линия Назначение 2 X4-1 Tx 3 X4-2 Rx 5 X4-3 GND Линия входного питания КУ (!)* (X5 разъем) № контакта Линия Назначение 1 X5-1 V+ 2 X5-2 V- |
| --- | --- | --- |

(!)* Разъем X5 предназначен исключительно для тестовой проверки работоспособности КУ без подсоединенных проводов линий X1, X2 и X3.

Для работы с АПУ используйте линию общего входного питания приводов и КУ (X3 колодка).

# Text boxes

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

X1

X2

X3

X4

X5

1

2

5

4

3

2

1

9

8

7

6

Сервисный разъем для тестовой проверки КУ!